Załącznik nr 4 do siwz

Przedmiar robót - kosztorys ofertowy

Modernizacja drogi gminnej (dojazdowa do wsi Lipowo)  nr ewid. działki 242/2

| Lp. | Kod CPV | Wyszczególnienie robót, lokalizacja i obliczenia | Jednostka | Iość | Koszt elmentu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | 45233142-6 | Profilowanie i zagęszczenie nawierzchni żwirowej Mechaniczne profilowanie nawierzchni żwirowej 215,00 mb x 4,80 m = 1.032,00 m2 | M2 | 1032,00 |  |
|  |  | Mechaniczne zagęszczanie nawierzchni żwirowej 215,00 mb x 4,80 m = 1.032,00 m2 | M2 | 1032,00 |  |
| 2. | 45233300-2 | Warstwa wyrównawcza Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno- asfaltową z transportem mieszanki na odl. 30 km 215,00 mb x 4,70 m x 0,100Mg/m2 = 101,05 Mg Razem: 101,05 Mg | Mg | 101,05 |  |
| 3. | 45233100-0 | Nawierzchnia z masy mineralno-asfaltowej Nawierzchnia z masy mineralno-asfaltowej –warstwa ścieralna gr. 4cm stand. III z transportem mieszanki mineralno-asfaltowej na odl. 30 km 215,00 mb x 4,50 m = 967,50 m2 | M2 | 967,50 |  |
| 4. | 45111200-0 | Uzupełnienie poboczy Roboty ziemne wykonywane koparkami o pojemności łyżki 0,4 m3, grunt kategorii I-II z transportem na odległośc 13 km (dowóz gruntu na uzupełnienie poboczy ) 215,00 mb x 0,75m x 2 x 0,10 x 1,23 = 39,67 m3 | M3 | 39,67 |  |
| 5. | J.w. | Ręczne formowanie nasypów z ziemi dostarczonej samochodami samowyładowczymi, grunt kat. I-II 215,00 mb x 0,75m x 2 x 0,10 x 1,23 = 39,67 m3 | M3 | 39,67 |  |
| 6. | J.w. | Zagęszczanie nasypów zagęszczarkami, grunt kat. I-II 215,00 mb x 0,75m x 2 x 0,10 x 1,23 = 39,67 m3 | M3 | 39,67 |  |

Uwaga: Wypełnić kolumnę - koszt elementu w zł. netto